## Slide 1: Python
7. rész

## Slide 2: Modulok
A modul egy olyan fájl, amely Python definíciókat és utasításokat tartalmaz, más Python programokba is felhasználható. Számos Python modul létezik, amely a standard könyvtár része.
Véletlen számok
A Python egy random modult biztosít, amely segít az ilyen típusú feladatok megoldásánál. A Python dokumentáció segítségével rákereshetsz, de itt vannak a legfontosabb dolgok, amelyeket elvégezhetünk vele:
1 import random
2
3 # Létrehoz egy fekete doboz objektumot, amely véletlen számokat generál
4 rng = random.Random()
5
6 kocka_dobas = rng.randrange(1,7) # Vissza ad egy egész éréket, az 1, 2, 3,
˓→4, 5, 6 számok egyikét
7 kesleltetes_masodpercben = rng.random() * 5.0

## Slide 3: Modulok
A modul egy olyan fájl, amely Python definíciókat és utasításokat tartalmaz, más Python programokba is felhasználható. Számos Python modul létezik, amely a standard könyvtár része.
Véletlen számok
A randrange metódus hívása egy egész számot generál a megadott alsó és felső argumentum között, ugyanazt a szemantikát használja, mint a range – tehát az alsó korlátot tartalmazza, de a felső korlátot nem. Valamennyi érték azonos valószínűséggel jelenik meg, tehát az eredményként kapott értékek egyenletes eloszlást követnek. A rangehez hasonlóan a randrange is felvehet egy opcionális lépésköz argumentumot. Tegyük fel, hogy 100-nál kevesebb véletlenszerű páratlan számra van szükségünk:
1 r_paratlan = rng.randrange(1, 100, 2)
Ez a példa azt mutatja, hogyan keverhető össze egy lista. (A shuffle nem működhet közvetlenül egy lusta ígérettel, ezért vegyük figyelembe, hogy először a list típuskonverziós függvénnyel kell átalakítani a range objektumot.)
1 kartyak = list(range(52)) # Egész számokat generál [0 .. 51] között,
2 # amely egy kártyacsomagot szimbolizál.
3 rng.shuffle(kartyak) # Véletlenszerűen összekeveri a kártyákat.

## Slide 4: Modulok
A time modul
Nézzünk egy kis példát. A Python tartalmaz egy beépített sum függvényt, amely összegezi az elemeket a listában. Mi is írhatunk egy saját összegző függvényt. Mit gondolsz, hogyan lehetne összehasonlítani a sebességeket? Mindkét
esetben végezd el a [0,1,2,. . . ] lista összegzését, és hasonlítsd össze az eredményeket:
1 import time
2
3 def sajat_szum(xs):
4 szum = 0
5 for v in xs:
6 szum += v
7 return szum
8
9 sz = 10000000 # Legyen 10 millió eleme a listának
10 testadat = range(sz)
11
12 t0 = time.clock()
13 sajat_eredmeny = sajat_szum(testadat)
14 t1 = time.clock()
15 print("saját_eredmény = {0} (eltelt ido = {1:.4f} másodperc)"
16 .format(sajat_eredmeny, t1-t0))
17
18 t2 = time.clock()
19 gepi_eredmeny = sum(testadat)
20 t3 = time.clock()
21 print("gépi_eredmény = {0} (eltelt idő = {1:.4f} másodperc)"
22 .format(gepi_eredmeny, t3-t2))

## Slide 5: Modulok
A math modul
A math modul olyan matematikai függvényeket tartalmaz, amelyeket általában a számológépeken találhatsz (sin, cos, sqrt, asin, log, log10), és néhány matematikai állandót, mint a pi és e konstansok:
1 import math
2 print(math.pi) # A pi konstans
3 print(math.e) # A természetes logaritmus alap, Euler konstans
4 print(math.sqrt(2.0)) # A négyzetgyök függvény
5 print(math.radians(90)) # 90 fok konvertálása radiánra
6 print(math.sin(math.radians(90))) # A sin(90)fok
7 print(math.asin(1.0) * 2) # Az arcsin(1.0) kétszerese, megadja a pi-t
Mint minden más programozási nyelvhez hasonlóan a szögek inkább radiánban, mint fokban vannak kifejezve. Két függvény áll a rendelkezésünkre, a radians és a degrees, hogy konvertáljuk a szögeket a két mérési mód között.

## Slide 6: Modulok
Saját modul létrehozása
Saját modul létrehozása esetén mindössze csak annyit kell tennünk, hogy elmentjük a szkriptet .py kiterjesztésű fájlként. Feltételezzük például, hogy ezt a szkriptet resztorles.py néven mentettük:
1 def torol(poz, sor):
2 return sor[:poz] + sor[poz+1:]
Mostantól használhatjuk a modulunkat a szkriptekben vagy az interaktív Python parancsértelmezőkkel. Viszont ehhez
először be kell importálni a modult.
1 import resztorles
2 s = "Egy asztalt!"
3 resztorles.torol(7, s)
'Egy aszalt!'
A .py fájlkiterjesztést nem írjuk ki az importálásnál. A Python elvárja, hogy a modulok nevei .py-al végződjenek,
így a fájlkiterjesztést nem kell hozzátenni az import utasításnál.
A modulok használata lehetővé teszi, hogy a nagyméretű programokat könnyen kezelhető részekre bontsuk, de a
kapcsolódó részeket együtt kezeljük.

## Slide 7: Névterek
A névterek olyan azonosítók gyűjteményei, amelyek vagy egy modulhoz vagy egy függvényhez tartoznak (hamarosan látni fogjuk az osztályoknál is). Általában olyan névtereket kedvelünk, melyek egymáshoz „kapcsolódnak”, mint például az összes matematikai függvény vagy az összes olyan tipikus dolog, amiket véletlenszerű számokkal végzünk.
Minden modul saját névtérrel rendelkezik, így ugyanazt az azonosítónevet használhatjuk több modulban anélkül, hogy az azonosítók problémát okoznának.
A függvények saját névtérrel is rendelkeznek:
1 def f():
2 n = 7
3 print("n kiírása az f-ben:", n)
4
5 def g():
6 n = 42
7 print("n kiírása a g-ben:", n)
8
9 n = 11
10 print("n kiírása az f hívása előtt:", n)
11 f()
12 print("n kiírása az f hívása után:", n)
13 g()
14 print("n kiírása a g hívása után:", n)
A három n itt nem ütközik, mivel mindegyikük egy másik névtérben van – három különböző változónak ugyanaz a
neve, ugyanúgy, mintha három különböző embert „Péter”-nek hívnak.

## Slide 8: Névterek - Hatókör és keresési szabályok
Az azonosító hatóköre a programkód olyan része, amelyben az azonosító elérhető vagy használható.
Három fontos hatókört különböztetünk meg a Pythonban:
• A lokális hatókör egy függvényben deklarált azonosítókra hivatkozik. Ezek az azonosítók a függvényhez tartozó névtérben vannak tárolva, és minden függvénynek van saját névtere.
• A globális hatókör az aktuális modulon vagy fájlon belül deklarált összes azonosítóra vonatkozik.
• A beépített hatókör a Pythonban deklarált összes azonosítóra vonatkozik – olyan, mint a range és a min, melyeket bármikor használhatunk, anélkül, hogy importálnánk és (szinte) mindig elérhetők.
A Python (mint a legtöbb egyéb számítógépes nyelv) a precedencia szabályait használja: ugyanaz a név több, mint egy hatókörön belül is előfordulhat, de a legbelső vagy a lokális hatókör mindig elsőbbséget élvez a globális hatókör felett, és a globális hatókört mindig előnyben részesítjük a beépített hatókörrel szemben. Kezdjük egy egyszerű példával:
1 def range(n):
2 return 123*n
3
4 print(range(10))
Definiáltuk a saját range függvényünket, tehát most kétértelműség lehetséges. Amikor a range-t használjuk, a sajátunkat vagy a beépítettet értjük ezalatt? A hatókör keresési szabályok határozzák meg a választ, mely alapján: a saját range függvény van meghívva, nem a beépített, mivel a saját range függvény a globális névtérben van, mely precedenciája magasabb, mint a beépítetteké.

## Slide 9: Attribútumok és a pont operátor
A modulban definiált változókat a modul attribútumainak nevezzük. Ahogyan már láttuk az objektumoknak is
vannak attribútumai: például a legtöbb objektum rendelkezik a __doc__ attribútummal, és néhány függvénynek van __annotation__ attribútuma. Az attribútumok a pont operátorral (.) érhetők el. A modul1 és modul2 nevű modulok kerdes attribútuma elérhető, használva a modul1.kerdes és modul2.kerdes-t.
A modulok függvényeket és attribútumokat tartalmaznak, a pont operátort használva tudjuk elérni őket. A
resztorles.torol hivatkozik a torol függvényre a resztorles modulban.
Amikor pontozott nevet használunk, gyakran hivatkozunk rá, úgy mint teljesen minősített névre, mert pontosan megmondjuk, hogy melyik kerdes attribútumot értjük alatta.
1 # Modul1.py
2
3 kerdes = "Mi a jelentése az Életnek, a Világegyetemnek és a Mindenségnek?"
4 valasz = 42
1 # Modul2.py
2
3 kerdes = "Mi a küldetésed?"
4 valasz = "Keresni a Szent Grált!"
Most importálhatjuk mindkét modult, és hozzáférhetünk a kerdes-ekhez és valasz-okhoz:
1 import Modul1
2 import Modul2
3
4 print(Modul1.kerdes)
5 print(Modul2.kerdes)
6 print(Modul1.valasz)
7 print(Modul2.valasz)

## Slide 10: Az import utasítás három változata
1 import math
2 x = math.sqrt(10)
Itt csak ez egyszerű math azonosítót adtuk hozzá az aktuális névtérhez. Ha egy modul függvényeit szeretnénk elérni, akkor a pont jelzést kell használjuk:
Itt látható egy másik elrendezés:
1 from math import cos, sin, sqrt
2 x = sqrt(10)
A nevek közvetlenül az aktuális névtérbe kerülnek, és minősítés nélkül felhasználhatók. A math nevet nem importáljuk, ezért ha használjuk a minősített math.sqrt formát, hibát kapunk.
1 from math import * # Importáljuk az összes azonosítót a math-ból,
2 # és hozzáadjuk az aktuális névtérhez.
3 x = sqrt(10) # Használjuk minősítés nélkül
A három módszer közül az első általában a kedveltebb, még akkor is, ha egy kicsivel több gépelést jelent. Habár lerövidíthetjük a modulokat úgy, hogy másik néven importáljuk őket:
1 import math as m
2 print(m.pi)

## Slide 11: Fájlok
A program futása alatt, az adatok a Random Access Memory-ban (RAM) vannak tárolva. A RAM gyors és olcsó, de felejtő memória, ami azt jelenti, hogy amikor a számítógépet kikapcsoljuk, a RAM-ból az adatok elvesznek. Ahhoz, hogy a számítógép bekapcsolásakor és a program indításakor az adatok elérhetőek legyenek, az adatokat egy nem felejtő adattárolóra, például merevlemezre, USB meghajtóra vagy CD-RW-re kell kiírni.
A nem felejtő adattárolókon tárolt adatokat fájloknak nevezzük. A fájlok olvasásával és írásával, a programok el tudják menteni az információkat a programfutások között.
A fájlok kezelése hasonlít a jegyzetfüzet kezeléséhez. Ha szeretnénk használni, először ki kell nyitnunk. Ha végeztünk, akkor be kell zárnunk. Amíg a jegyzetfüzet nyitva van, olvashatunk és írhatunk. A jegyzetfüzet tulajdonosa bármelyik esetben tudja, hogy hol tart benne. A teljes jegyzetfüzetet egy meghatározott sorrendben tudja olvasni, vagy át is ugorhat bizonyos részeket.
Mindezt alkalmazhatjuk a fájlokra is. A fájlok megnyitásához meg kell adnunk a fájl nevét, és azt, hogy olvasni vagy írni szeretnénk.

## Slide 12: Fájlok
Első fájlunk írása
Kezdjünk egy egyszerű programmal, amely három sornyi szöveget ír a fájlba:
1 sajat_fajl = open("elso.txt", "w")
2 sajat_fajl.write("Az első Python fájlom!\n")
3 sajat_fajl.write("----------------------\n")
4 sajat_fajl.write("Helló, világ!\n")
5 sajat_fajl.close()
A fájl megnyitásával létrehozunk egy kezelőt, ebben az esetben egy fájlkezelőt. A fenti példában a sajat_fajl változó hivatkozik az új kezelő objektumra. A programunk meghívja a fájlkezelő metódusait, amelyek módosítják az adott fájlt, és általában elhelyezik a lemezünkön.
Az első sorban az open függvény két argumentumot tartalmaz. Az első a fájl neve, és a második a megnyitás módja.
A "w" mód azt jelenti, hogy megnyitja a fájlt írásra. A "w" móddal, ha nincs az elso.txt fájl a lemezünkön, akkor létrehozza azt. Ha már van ilyen fájl, akkor kicseréli a fájlt arra, amit éppen írunk.

## Slide 13: Fájlok
Fájl soronkénti olvasása
Most, hogy a fájl létezik a háttérlemezünkön, meg tudjuk nyitni, és ki tudjuk olvasni a fájl minden sorát egyenként. A fájl megnyitásának módja az olvasásra: "r".
1 uj_kezelo = open("elso.txt", "r") # Nyisd meg a fájlt
2 while True:
3 sor = uj_kezelo.readline() # Próbáld beolvasni a következő sort
4 if len(sor) == 0: # Ha nincs több sor
5 break # Hagyd el a ciklust
6 # Most dolgozd fel az éppen aktuálisan beolvasott sort
7 print(sor, end="")
8
9 uj_kezelo.close() # Zárd be a fájlt

## Slide 14: Fájlok
Fájl átalakítása sorok listájává
Gyakran hasznos lehet a fájl adatainak lekérése, és a sorok listává való átalakítása. Tegyük fel, hogy van egy fájlunk, amely soronként a barátaink nevét és e-mail címét tartalmazza. De azt szeretnénk, hogyha a sorok alfabetikus sorrendben lennének rendezve. A terv az, hogy soronként olvassunk, és a sorokat listába mentsük, majd rendezzük a listát, és a rendezett listát beleírjuk egy másik fájlba:
1 f = open("baratok.txt", "r")
2 xs = f.readlines()
3 f.close()
4
5 xs.sort()
6
7 g = open("rendezett.txt", "w")
8 for v in xs:
9 g.write(v)
10 g.close()
A 2. sorban a readlines metódus beolvassa az összes sort, és visszatér a sztringek listájával.

## Slide 15: Fájlok
A teljes fájl beolvasása
A szöveges fájlok kezelésének másik módja az, hogy a fájl teljes tartalmát egy sztringbe mentjük, és használjuk a sztring-feldolgozási algoritmusokat.
Általában ezt a fájl-feldolgozó módszert használnánk, ha nem érdekelne bennünket a fájl sorainak szerkezete. Például, láthattuk a split metódust a sztringek esetében, amelyek feldarabolják a sztringeket szavakra. Tehát így meghatározhatnánk a fájlban szereplő szavak számát.
1 f = open("szoveg.txt")
2 tartalom = f.read()
3 f.close()
4
5 szavak = tartalom.split()
6 print("A fájl szavainak száma: {0}.".format(len(szavak)))
Amennyiben nem adjuk meg Pythonban a megnyitás módját, alapértelmezetten mindig olvasásra nyitja meg a fájlt.
Windowsban a teljes elérési útvonalat a "C:\\temp\\szoveg.txt", míg Unixban "/home/peti/szoveg.txt" módon adhatjuk meg.

## Slide 16: Fájlok
Bináris fájlok kezelése
Azon fájlokat, melyek fényképeket, videókat, zip fájlokat, végrehajtható programokat, stb. tartalmaznak, nevezhetjük bináris fájloknak: nem sorokban szervezettek, és nem tudjuk megnyitni egy normál szövegszerkesztővel. Pythonban hasonlóan könnyen kezelhetjük a bináris fájlokat, de amikor olvasunk a fájlból, nem sztringeket hanem bájtokat használunk. Itt egy bináris fájl tartalmát átmásoljuk egy másik fájlba:
1 f = open("szoveg.zip", "rb")
2 g = open("masolat.zip", "wb")
3
4 while True:
5 buf = f.read(1024)
6 if len(buf) == 0:
7 break
8 g.write(buf)
9
10 f.close()
11 g.close()
A kódrészletben láthatunk néhány új dolgot.
Az 1. és 2. sorban a megnyitási módhoz hozzáadtunk egy "b„ betűt, mely jelzi a Python számára, hogy bináris fájlokról van szó.
Az 5. sorban látható, hogy a read kaphat egy argumentumot, amely megadja, hogy hány bájtot olvasson a fájlból. Itt mindegyik ciklus lépésben legfeljebb 1024 bájtot olvassunk és írunk. Amikor egy üres buffert kapunk vissza, tudjuk, hogy megszakíthatjuk a ciklust, és bezárhatjuk mindkét fájlt.
Ha a 6. sorba teszünk egy töréspontot, és Debug módban futtatjuk a szkriptet (vagy kiírjuk a type(buf) hívás eredményét), akkor látni fogjuk, hogy a buf típusa a bájt.

## Slide 17: Könyvtárak
A nem-felejtő tároló eszközökön lévő fájlokat az ismert szabályok alapján fájlrendszerbe csoportosítják. A fájlrendszerek fájlokból és könyvtárakból állnak, amelyek tárolók, mind a fájlok és egyéb könyvtárak számára.
Amikor létrehozunk egy új fájlt írásra, az új fájl az aktuális könyvtárba kerül (bárhol is voltunk, amikor a programot futtattuk). Hasonlóképpen, amikor megnyitunk egy fájlt az olvasásra, a Python az aktuális könyvtárban keresi.
Ha valahol máshol szeretnénk megnyitni egy fájlt, meg kell adnunk a fájl elérési útját, amely a könyvtár neve (vagy mappa), ahol a fájl található:
1 fajl = open("/usr/share/dict/szavak", "r")
2 lista = falj.readlines()
3 print(lista[:5])
['\n', 'egy\n', 'kettő\n', 'három\n', 'négy\n']
A Windows elérési útja lehet a "c:/temp/szavak.txt" vagy "c:\\temp\\szavak.txt". Mivel a blackslash-t használjuk, hogy elkerüljük az új sort és a tabulátort, ezért két blakslash karaktert kell írni egy sztring
literálba, hogy egyet kapjunk. Tehát a két szrting hossza ugyanaz.
Nem használhatjuk a / vagy \ karaktereket a fájlnév részeként, ezek a könyvtár és fájlnevek határolóiként vannak fenntartva.

## Slide 18: Internetről való letöltés
1 import urllib.request
2
3 url = "http://www.ict.ru.ac.za/Resources/cspw/thinkcspy3/thinkcspy3.pdf"
4 cel_fajlnev = "thinkcspy3.pdf"
5
6 urllib.request.urlretrieve(url, cel_fajlnev)
Az urlretrive függvény – csak egy hívás – felhasználható bármilyen tartalom internetről való letöltésére.
Néhány dolgot ellenőriznünk kell, mielőtt ezt kipróbálnánk:
• A forrásnak, amelyet megpróbálunk letölteni, léteznie kell! Ellenőrizd a böngészővel!
• Írási jogosultságra van szükségünk a cél fájl megírásához, és a fájlt az „aktuális könyvtárban” fogjuk létrehozni – például ugyanabban a könyvtárban, amelyben a Python program mentésre került.
• Ha hitelesítést igénylő proxy szervert, szükség lehet néhány speciális proxy beállításra.

## Slide 19: Feladatok
Írj egy olyan programot, amely beolvas egy fájlt, és a sorait fordított sorrendben írja be egy új fájlba (például az első sor a régi fájlban az utolsó, és az utolsó sor a régi fájlban az első).
2. Írj egy olyan programot, amely beolvas egy fájlt, és csak azokat a sorait írja ki, melyek tartalmazzák az info részsztringet.
3. Írj egy olyan programot, amely beolvas egy szöveges fájlt, és egy kimeneti fájlt hoz létre, amely az eredeti fájl másolata, kivéve, hogy minden egyes sor első öt oszlopa tartalmaz egy négyjegyű sorszámot, amelyet egy szóköz követ. A kimeneti fájl sorszámozását 1-től kezd. Győződj meg arról, hogy minden egyes sorszám ugyanolyan széles a kimeneti fájlban.
4. Írj egy olyan programot, amely megszünteti az előző gyakorlat számozását: ennek egy beszámozott sorokat tartalmazó fájlt kellene beolvasnia, és egy másik fájlt előállítani a sorszámok nélkül.

## Slide 20: Feladatok
5. Olvasd el a calendar modul dokumentációját.
(a) Próbáld ki a következőket:
1 import calendar
2 naptar = calendar.TextCalendar() # Hozd létre egy példányát!
3 naptar.pryear(2017) # Mi történik itt?
(b) Figyeld meg, hogy a hét hétfőn kezdődik! A kalandvágyó informatikus hallgató azt gondolja, hogy jobb
felosztás lenne, ha a hét csütörtökön kezdődne, mert csak két munkanap lenne a hétvégéig, és minden hét
közepén szünetet tarthatnának.
(c) Keress egy olyan függvényt, amelynek segítségével kiírhatod ebben az évben a születésnapodnak megfelel ő hónapot!
(d) Próbáld ki ezt:
1 d = calendar.LocaleTextCalendar(6, "HUNGARIAN")
2 d.pryear(2017)
(e) Kísérletezz a calendar.isleap-el! Milyen argumentumok kér? Mi lesz a visszatérési értéke? Milyen
függvény ez?
Készíts részletes jegyzetet arról, hogy mit tanultál ezekből a feladatokból!